## Slide 1
«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
VE
STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ»
TMMOB MİMARLAR ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ 22 Ağustos 2013

## Slide 2: Ana Tema: Depremde Çökmeyen bina
Deprem Etkisi (Mw, t, R, Site)
Deprem Etkisi (İnsan Faktörü)
TASARIM / ANALİZ SÜRECİ
  Teori, Varsayımlar Modelleme
  Yönetmelik
  Analiz
FEMA 454 (Mimarlar için Deprem El Kitabı)
ÖRNEK İMALATLAR
Notes: Hemen hemen bütün binaların strüktürel sistemi, mimarlar tarafından mimari mekanlar tasarlanırken seçilmektedir.
İnşaat mühendisleri de mimari tasarımı bitmiş binalara gerekli betonarme kesit boyutlarını işleyerek gerekli donatı miktarlarını hesaplamaktadırlar.
Strüktürel sistemin karakteri zaten mimari tasarım sırasında belirlendiğinden, bu aşamada mühendisin strüktürel sistem tasarımı için yapacağı fazla bir şey kalmamıştır.
Mimar tarafından belirlenmiş strüktürel sistem, eğer depreme karşı dayanım açısından uygun değilse, binayı depreme dayanıklı kılmak bakımından inşaat mühendisinin de yapabileceği pek fazla bir şey yoktur.

## Slide 3: 17 AĞUSTOS 1999

## Slide 4: Hâfıza-i beşer nisyan ile malûldür
Binalar yıkılmış
Hiçbir ayrım (siyasi/etnik/..) gözetilmeksizin insanlar ölmüş
Enerji, haberleşme ve içme suyu hatları kesilmiş
Hastaneler çalışamaz hale gelmiş, yaralılar stadyumlarda, sokaklarda tedavi edilmeye çalışılmıştır
Salgın hastalık tehlikesi baş göstermiş
Tüm ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmiştir

## Slide 5: BİR DEPREM ESNASINDA, YAPISAL HASARA NEDEN OLAN DÖRT ANA FAKTÖR VARDIR:
Depremin büyüklüğü, süresi
Faydan uzaklık
Yerel Zemin Şartları
Yapı türü ve kalitesi

## Slide 6
Depremin büyüklüğü, süresi
Mw=8.3
Mw=7.0
Mw=5.5
Mw=5.2
Mw=4.1
Mw=3.1

## Slide 7: (2) Faydan uzaklık
Sarsıntı şiddeti
Sarsıntının uzunluğu
faydan uzaklaştıkça

## Slide 9
(3) Yerel Zemin Şartları

## Slide 11: Depremlerde gözlenen aşırı hasar ve beklenen performansa erişilememe sebepleri

## Slide 12: (4) Yapı türü ve kalitesi
TASARIM
  Yapı sisteminin iyi şekillendirilmemesi
  Depreme karşı koymada önemli detayların gözardı edilmesi
  Temel sistemi ve zemin yapısının irdelenmeden hesap yapılması
İMALAT
  Yetersiz malzeme ve işçilik kalitesi (Yapım Kalitesi)
DENETİM
  İnşaat denetiminin (/yetersiz) olmaması
POLİTİK
  Yoğun Kentleşme ve arazi kullanma politikalarının yanlışlığı
  Kaçak Yapılaşma ve İMAR AFLARI
Notes: İlk 3 etkeni değiştiremeyiz.
Depremin merkez üssünü, büyüklüğünü, zemin koşullarını değiştiremeyiz.

## Slide 13: Yönetmeliklerde Kusur Bulmayalım!..
Türkiye'nin Deprem Bölgelerinde yapılacak yapıların hesap ve tasarım esaslarını belirleyen ve bu konuda proje mühendislerine yol gösteren modern ve kapsamlı bir yönetmeliği vardır.
1975 yılından bu yana kullanılmakta olan bu yönetmelik, yeni hesap esasları ve tasarım yöntemlerini içerecek biçimde 1997 ve 2007 yılında yenilenmiştir.
Hem öncekiler, hem de yeni yönetmeliğe uygun projelendirilmiş ve bu projelere uyularak inşa edilmiş bir yapının muhtemel bir depremde göçmesi veya yıkıma neden olacak düzeyde ağır hasar görmesi beklenmez.
(1961 1968..)
Notes: 75 yönetmeliği sağlam değil demek yanlış

## Slide 14: Zincirde Her Halka Güçlü Olmalı
Mimar/Mühendis yapıyı tasarlarken, hem yapı taşıyıcı sistemlerinin davranışını bilmeli hem de malzemeyi ve çevre koşullarını çok iyi tanımalıdır
Yapı üretim süreci ardışık bir dizi etkinliği içinde barındıran bir zincirdir. Bu zincirde her halka yeterince güçlü olmalıdır. Bu süreçte görev alan herkes, ödevini doğruca terine getirmelidir. Aksi takdirde yapılacak bir hata işin bütünü etkiler.
Müşteri, Mimar, İnşaat, Makine, Elektrik Müh., Bakanlık, Belediye, Müteahhit, Kalfa, İşçiler… Beton Santrali, Demir çelik endüstrisi, ...
Notes: İhtiyaç hasıl olması veya fkir aşamasından anahtar teslimine kadar….

## Slide 16
http://www.civilturk.com/

## Slide 17: B/A Perde ve kiriş birleşimi

## Slide 18: Yer kazanmak için kesilen kolon

## Slide 22: YAPI ÜRETİMİ PROJE İLE BAŞLAR
Proje “yapının ömrü boyunca, yapıya etkimesi olası yükleri belirli bir güvenlikte taşıyabileceğini gösteren bir belge” olarak tanımlanır.
Yapı kullanım amacına bağlı olarak tanımlanan işletme yüklerine ve yapının bulunduğu bölgenin depremselliğine bağlı olarak tanımlanan deprem yüklerine göre tasarlanır.
Proje, güvenli bir yapı için gerekli bir ön koşuldur. (Projesi olan yapıya biz müh hizmeti görmüş yapı)
Doğru bir proje olmadan doğru ve güvenli bir yapı inşa etmek olanaklı değildir.

## Slide 23: STRUCTURAL ENGINEERING IS Yapı Mühendisliği;
THE ART OF USING MATERIALS
That Have Properties Which Can Only Be Estimated
özellikleri sadece tahmin edilebilen malzemeleri kullanma sanatıdır
TO BUILD REAL STRUCTURES
That Can Only Be Approximately Analyzed
yaklaşık olarak analiz edilebilen gerçek yapıları inşa etmektir
TO WITHSTAND FORCES
That Are Not Accurately Known
kesin olarak bilinmeyen kuvvetlere karşı koymaktır
SO THAT OUR RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO
PUBLIC SAFETY IS SATISFIED.
Bunları yaparak halkın güvenliği ile ilgili sorumluluğumuzu yerine getiririz.
Adapted From An Unknown Author
Notes: İnşaat Mühendisliğini ilginç hale getiren, Pİ sayısı örneği
Yarıçapı 5 m olan dairenin alanı A=pi*r2=3*(5*5)=75

## Slide 24: Mimari Tasarım süreci

## Slide 25: Yapısal Analiz (1/2)
Yapı Sistemi → İdealleştirilmiş Sistem → Hesap Modeli
Statik çözümlemesi yapılan yapı değildir!..
Onun matematik modelidir.

## Slide 26
Modeling and Analysis of Building
SAP 2000
STA4CAD
PROBİNA
IDECAD
…

## Slide 27: Yapısal Analiz (2/2)
Yapısal analiz yararlı ve zorunlu. Ancak varsayımlar nedeni ile elde edilen sonuçlar kesin olmaktan çok uzaktır.
Varsayımlar değiştirilirse sonuçlar da değişir. Mühendis bu varsayımların esiri olmamalı.
Sayılar davranışın daha iyi anlaşılması için yol gösterici. Karar, bu sayılar, davranış bilgisi, önsezi ve tecrübe ile değerlendirilerek verilmeli.
Davranışı anlamaya çalışmadan, sayılara güvenerek oluşturulan bir yapı, deprem sırasında sağlıklı bir davranış göstermeyebilir.
Bilgisayarlar, parametreleri değiştirip çok sayıda analiz yapmak için yararlı. Çok sayıda analiz karara daha fazla yardımcı olur.

## Slide 28: SAYISAL ANALİZ
Hardy Cross çok büyük bir insandı. Bu büyük adam ne demiş:
“Analizden sayısal sonuçlar elde edilir. Cahil mühendisler yapılan varsayımları unutarak çıkan sayıları gerçek sanıp bunların problemin çözümü olduğuna inanırlar”.

## Slide 29: Varsayımlar !...
Dayanımla (malzeme) ile ilgili;
    Tüm yapıda homojen dağılım; Hook kanunu, ….
    Rijitlik (?),
Yapı sistemlerinin modellerken;
    Çubuk sistem; Rijit birleşim; Mesnetler, …. gibi
Statik çözümleme yaparken;
    Lineer elastik; Küçük deformasyonlar; Süperpozisyon kuralı…
Yüklerle ilgili;
    Deprem yüklerinoktasal ; Tasarım spektrumu …
Dinamik (DEPREM) davranış
    Kütle merkezi, dışmerkezlik, diyafram...
Zemin...
    Lineer Elastik, Homojen, İzotrop mu?

## Slide 30: Bazı Örnekler…
Betonarme acayip bir malzeme; elastik değil, doğrusal değil, homojen değil, izotropik değil, davranışı geçmişe bağlı, davranışı geçmişte uygulanan yüklere bağlı çok karmaşık davranışı olan bir malzemedir.
Betonarmede, yapı elemanlarının eylemsizlik momentleri ve elastisite modülünu doğru olarak bulmak mümkün değil. Çünkü elastite modülü zamanın bir fonksiyonu olarak değişiyor, kirişte veya kolonda da çatlaklar başladıktan sonra eylemsizlik momenti eleman boyunca değişiyor, sabit değildir.
RİJİTLİK, zamana ve yük geçmişine göre değişir (!). Elastisite modülü E, yükleme hızı, eksenel yük düzeyi ve zamanla büyük çapta değişir (üçte birine kadar azalması doğaldır).
  Betonarmede servis (işletme) yükleri altında, çatlama; deprem de ise yer yer akma olur. Bu durumda EI=??

## Slide 31: Örnek: Davranış spektrumuTasarım Spektrumu

## Slide 32: B/A Yapıların Deprem Dayanımı İle İlgili Gerçekler
Deprem hareketini ve yapıda oluşturduğu kuvvetleri tam olarak kestirmek olanaksızdır. Ancak tahmin edilebilir.
Yapı şiddetli depremler altında ancak elastik olmayan deformasyonlar yaparak ayakta kalabilir. Davranış elastik değildir.
Yapının davranışı, yer hareketi kadar, yapının dinamik özelliklerine bağlıdır (kütle, rijitlik (stiffness), sönüm).
Varsayımlar konusunda en az ± %40 hata [Uğur Ersoy]
Davranışta taşıyıcı olmayan elemanlarda etkili. Bölme duvarlar gibi..

## Slide 33: Charles S. Whitney
Taşıma Gücü Teorisini çıkaran adamdır, yani bugün kullandığımız taşıma gücünün sahibi odur.
Büyük mühendis Charles Whitney, biraz ekstrem (aşırı) giderek yapı mekaniği hakkında âdeta matrak geçiyor, diyor ki:
“Yapı mekaniği teorisi, mevcut olmayan malzemelere, gerçek olmayan özellikler verilerek oluşturulmuştur”

## Slide 34: FEMA 454

## Slide 35: Depremde Çökmeyen bina
Sağlanması Gerekli Koşullar 1:
DAYANIM (Strength)
      Yeterli dayanımdan amaç, öncelikle taşıyıcı sistem elemanları, kendilerine etkiyen yük, yada yük etkileri nedeniyle oluşan kesit tesirlerini (M, N, V ve Mt) göçmeden (taşıma gücü aşılmadan) taşıyabilmesidir.
SÜNEKLİK (Ductility)
      Taşıma gücünde azalma olmadan, enerji tüketebilme yeteneğidir. (Malzeme-kesit; Eleman; Sistem)
SINIRLI YANAL YER DEĞİŞTİRME (Drift);RİJİTLİK (=Stiffness)
      P- etkisi (→ikinci mertebe momentleri) nedeniyle yapısal olmayan hasarın (kullanılabilirlik ) artması ve stabilite probleminin ortaya çıkması
STABİLİTE

## Slide 36: Sağlanması Gerekli Koşullar 2: EC8 Part 1
Basit (kompleks olmayan) yapılar
Düzenli – Simetrik – Statikçe belirsizlik düzeyi yüksek
Her iki doğrultuda ötelenmeye karşı dirençli ve direngen
Burulmaya karşı dirençli ve direngen
Yeterli temel (?)
Diyafram davranışı !....

## Slide 37: Redundancy (hiperstatik – yüksek statikçe belirsizlik)
6m
6m
6m
5m
5m
6m
6m
6m
2.8m

## Slide 38: NEDEN İDEAL TAŞIYICI SİSTEM?
ÇÜNKÜ HER DEPREM BİZE YENİ DERSLER VERİR
[Yakın fay etkisi -Büyük Hız ve Büyük Periyod Etkisi- şartnamelerde henüz tam şekillenmemiştir !...)
DEPREME DERS KONUSU OLMAK İSTEMİYORUZ
ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ BİR KONU VAR:
  DEPREM BASİT YAPILARLA BARIŞIKTIR
  DEPREM KOMPLEX YAPILARDAN NEFRET EDER
  YA ÇOK YÜKSEK MALİYETLERE KATLANACAĞIZ... YADA İDEAL TAŞIYICI SİSTEMLERİ TERCİH EDECEĞİZ

## Slide 39: DİKKAT ! --Deprem hesabı<----

## Slide 40
W : Toplam yapı ağırlığı: W=Σwi
wi=gi+n.qi
Bölge, 2nci Ao=0.3
Yapı Önem I=1
Yerel zemin, Z3, TA=0.15 TB=0.4
A(T)=Ao·I·S(T); Sae=A(T)·g
Vt=W·A(T)/Ra
1.0
2.5
S(T)
T
A
T
B
2.5(T /T )
B
0.8
T1
2.0
S(T)=2.50
S(T)=1+1.5. T/TA

## Slide 41: Sistem Hataları
Planda ve düşeyde simetri bozukluğu
Yetersiz yanal rijitlik
Yetersiz burulma rijitliği
Düzensiz kütle dağılımı
Yükseklik boyunca ani rijitlik ve dayanım değişikliği
Yumuşak kat
Yükseklik boyunca kat alanında büyük değişme
Çerçevenin sürekliliği
Çerçeve elemanlarında süreksizlik
Taşıyıcı eleman süreksizliği
Kuvvetli kiriş - zayıf kolon
Kısa kolon oluşumu (%90Şantiyedeki uygulamadan, mimari)
Büyük kanatlı bina sistemi seçimi
Bitişik nizam yapım (yetersiz derz)

## Slide 42: DÜZENSİZ BİNALAR
Taşıyıcı sistem düzensizliği sonucu:
Gerilme yoğunlaşması (Stress Concentrations )
Burulma (Torsion) kuvvetleri- GEVREK
Düzensizliklerin telafisi için:
  Tasarım kuvvetlerinin arttırmak
  İleri hesap yöntemlerine yöneltmek
  Düzensizliklere asla izin vermeme

## Slide 43: PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI

## Slide 44: Eksantrisite- Dışmerkezlik
Burulmanın Oluşması
Kat Planı
Simetrik
Asimetrik
Burulma
Modülü
Yeterli
Çok Düşük
Eksantrisite
Yok
Çok Yüksek
Run Sap15 corner

## Slide 45: Planda Taşıyıcı Sistem
e) kirişsiz döşeme (düşey süneklik ve
rijitlik, zımbalama tehlikesi
Perdeli düzenleme ve çerçeve kirişleri

## Slide 46: İdeal Taşıyıcı Sistem
Simetrik (Planda ve düşeyde) olmalı. Çünkü :
Yapıda simetri olmaması burulma momentlerinin oluşmasına neden olur. Burulma momentleri, özellikle çevre kolonlarına ek kesme kuvvetleri getirir. Simetrinin bozulması Şekil (a)'da gösterildiği gibi taşıyıcı sistemden kaynaklanabileceği gibi, hesapta dikkate alınmayan dolgu duvarlardan da kaynaklanabilir.

## Slide 47: Dışmerkezlik – Burulma –Simetri (1/3)
M: Kütle Merk
R: Rijitlik Merk

## Slide 48: Dışmerkezlik – Burulma –Simetri (2/3)
Rijit Diyafram (?)

## Slide 49: Öneri…
Amerikan Deprem Yönetmeliklerinde (ATC-3) yapı içinde her iki asal yönde en az 4 adet perde duvar bulunması önerilmektedir
Bunun nedeni yapının kenarında olan iki perde duvardan birinde depremde herhangi bir nedenle olan hasar yapıda rijitlik merkezinin büyük miktarda yer değiştirmesine ve burulmaya neden olmasıdır.
Buna karşılık eğer 4 adet perde duvar varsa, bunlardan birinin hasarı ile yapıdaki rijitlik merkezinin yeri fazla değişmemekte ve büyük burulma etkileri oluşmamaktadır.

## Slide 50: Dışmerkezlik – Burulma –Simetri (3/3)
BURULMA AÇISINDAN KARARSIZ SİSTEMLER
TORSIONALLY STABLE SYSTEMS - KARARLI

## Slide 51: A2 Düzensizliği

## Slide 52: Döşemeler
Döşemelerin temel işlevi yapılardaki mekanların düşey yüklerini ve kendi ağırlıklarını taşımaktır. Pek çok değişik döşeme sistemi vardır. Döşemeler bütün düşey taşıyıcıları, kat düzeylerinde birbirlerine bağlar.
Depremlerde döşemelerin bir başka önemli görevi vardır: Kata etkiyen yatay deprem yüklerini düşey taşıyıcılara aktarmak.
Depremlerde yapılara gelen yükler (Depremin oluşturduğu eylemsizlik kuvvetlerini) yapının ağırlığı ile orantılı olarak kat hizasında düşey taşıyıcı elemanlara dağıtılır.

## Slide 53: Rijit –Esnek Diyafram (1/3)
Rijit diyafram bir varsayımdır; geçerliliği ispatlanmalıdır.

## Slide 54: Perde Duvarların Diyaframa Etkisi (3/3)

## Slide 55: Döşeme - Diyafram
Keskin köşelerde döşemede olabilecek keskin köşelerde başlayan çatlaklar, sonsuz rijit diyafram kabulünü geçersiz kılabilir
Döşemeden kuvvet aktarımı küçük bir uzunlukta oluşur.
Bu bağlantı yeterli olmazsa perdenin yatay yük taşıma etkinliği büyük ölçüde kaybolur
Perde ancak döşeme-perde bağlantı uzunluğunun yatay kuvvet aktarma kapasitesi kadar yatay yük taşıyabilir

## Slide 56: ÖRNEK GÖSTERİMLER

## Slide 57: A3 Düzensizliği: Planda Çıkıntılar Bulunması

## Slide 58: Yapının Geometrisine Bağlı Olarak Uygun Deprem Derzleri Düzenlenmesi
Yapının geometrisine bağlı olarak uygun
deprem derzleri düzenlenmesi

## Slide 60: DEPREMİN BİZE VERDİĞİ DERS

## Slide 61: ÇÖZÜM

## Slide 62: Yapıda Dilatasyonlar (Derzler)
Farklı zemin oturmalarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile sıcaklık değişmelerinin etkisi dışında, bina blokları veya mevcut eski binalarla yeni yapılacak binalar arasında, sadece deprem etkisi için bırakılacak derz boşluklarına ilişkin koşullar aşağıda belirtilmiştir:
TDY 2.10.3.1 – 2.10.3.2’ye göre daha elverişsiz bir sonuç elde edilmedikçe derz boşlukları, her bir kat için komşu blok veya binalarda elde edilen yerdeğiştirmelerin karelerinin toplamının karekökü ile... aşağıda tanımlanan a katsayısının çarpımı sonucunda bulunan değerden az olmayacaktır.
Gözönüne alınacak kat yerdeğiştirmeleri, kolon veya perdelerin bağlandığı düğüm noktalarında hesaplanan azaltılmış di yerdeğiştirmelerinin kat içindeki ortalamaları olacaktır.

## Slide 63: DERZ BOŞLUKLARI
Mevcut eski bina için hesap yapılmasının mümkün olmaması durumunda eski binanın yerdeğiştirmeleri, yeni bina için aynı katlarda hesaplanan değerlerden daha küçük alınmayacaktır.
  Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin bütün katlarda aynı seviyede olmaları durumunda a =R/4 alınacaktır.
  Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin, bazı katlarda olsa bile, farklı seviyelerde olmaları durumunda, tüm bina için α =R/2 alınacaktır.
TDY 2.10.3.2 – Bırakılacak minimum derz boşluğu, 6 m yüksekliğe kadar en az 30 mm olacak ve bu değere 6 m’den sonraki her 3 m’lik yükseklik için en az 10 mm eklenecektir.
TDY 2.10.3.3 – Bina blokları arasındaki derzler, depremde blokların bütün doğrultularda birbirlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir.

## Slide 64: DERZ BOŞLUKLARI ... devam
Bodrum katları olan yapılarda dilatasyon oluştururken daha bir özen gerekir. Etrafı çepeçevre perde ile çevrili uzun bir yapının, dilatasyon ile iki parçaya ayrıldığını farz edelim. Oluşan iki yapının her birinin üç tarafı perde ile çevrili olmasına karşın dilatasyon bölgeleri boşta kalmıştır. Her bir yapı parçası bir yönde büyük burulma etkilerine maruz kalacaktır. Bu olumsuzluğu hafifletebilmek için diltasyon akslarında her bir yapı için yapı içindeki kullanıma zarar vermeyecek biçimde 1 veya 2 gözde kirişler perde haline getirilebilir.
Soğuk Derz (Yapı Malz Dile getirilmeli)
Bodrum perdelerinde, perdenin plandaki izi 10-12m’yi geçtiğinde düşey çatlaklar oluşur. Bunun önünü almak için bodrum kat perdeleri 12m’lik anolar halinde, aralarında da (0.6m-1.0m) boşluklar bırakılarak, beton dökülecek şekilde düzenlenir. Birinci fazda 12m’lik anolar dökülür, bu parçalarda rötrenin bir kısmını aldıktan sonra arada bırakılan boşlukların betonları dökülür. Donatı süreklidir. Böylece uzun perdelerde çatlak boyutları minimize edilir ve çatlaklar kontrol altına alınmış olur.
Bu tür yapıların projelerinde, bodrum kat perdelerindeki soğuk derzler projelerde tanımlanmalıdır.
Dikkat
Notes: Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

## Slide 65
Temellerde dilatasyon yapılması da zaman zaman tasarımda tartışmalara neden olmaktadır.
Eğer dilatasyonla ayrılmış yapılar fonksiyon olarak da tamamen birbirinden kopuksa temellerde de dilatasyon yapılabilir.
Zaten bu uygulama şehir içindeki bitişik nizam yapılarda zorunlu olarak kendiliğinden gerçekleşmektedir.
Ama aynı parsel içinde fonksiyon olarak birbiri ile ilişkili ve ortak kullanılan yapılarda ise temellerde kesinlikle dilatasyon YAPILMAMASI gerekir.

## Slide 66: Yeterli Deprem Derzi Bulunmayan Bitişik Binalarda Çekiçleme Etkisi

## Slide 67: Ders: Bitişik binalarda çekiçleme etkisi

## Slide 68: DÜŞEY DOĞRULTUDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI
Shear
Drift

## Slide 69: Zayıf Kat- Yumuşak Kat- Kısa Kolon
Ülkemizde rastlanan en yaygın hasar, yumuşak veya zayıf kattan kaynaklanmaktadır. Deprem Yönetmeliği'ne göre, herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üsttekine oranı 0.8'den azsa, zayıf kat oluşur.
Yumuşak kat ise bir katın (özellikle zemin kat) diğerlerine göre daha az rijit olmasından kaynaklanır. Yumuşak kat oluşumu, taşıyıcı sistem veya dolgu duvar nedeniyle oluşabilir.
Diğer bir sistem zayıflığı da kısa kolondur. Kısa kolon taşıyıcı elemanlar nedeniyle oluşabileceği gibi, duvardan duvara uzanan pencereler nedeniyle de oluşabilir. Hesapta dolgu duvarlar ihmal edildiğinden, bu ikinci tür kolayca gözden kaçabilir. Şekil de gösterildiği gibi burada kolonun etkili boyunu kısaltan dolgu duvardır. Herhangi bir kolon deprem etkileri altında her iki ucunda da taşıma gücüne erişebilir. Bu durumda uçlardaki moment kapasiteleri Mpi ve Mpj olursa, kolonu zorlayan kesme kuvveti aşağıdaki gibi ifade edilir:

## Slide 71: Zayıf Kat

## Slide 72: Yumuşak Kat (B2) Düzensizliği (Rijitlik düzensizliği)

## Slide 73: YUMUŞAK KAT :ÇÖZÜM ?
İlave Kolon
Çapraz
Payanda

## Slide 74: B2
Yumuşak Kat

## Slide 75: Ders: 17 Ağustos Örneği
Yapı yükseklik boyunca ani rijitlik ve dayanım değişikliği yumuşak kat oluşumlarına yol açar. Bu gibi durumlarda göreli kat ötelenmeleri çok büyür.
Bu tür sistemlerde mafsallaşma zayıf kat kolonlarında olacağından, bu kat kolonlarında bir de yeterli süneklik yoksa göçme kaçınılmaz sonuç olur….

## Slide 76: Yumuşak Kat Ve Zayıf Kat Oluşumu, Zemin Kat Kolonlarının Mekanizma Durumuna Gelmesi

## Slide 77
Zayıf kolon-Kuvvetli kiriş Kuvvetli kolon-Zayıf kiriş
Düşük süneklik Yüksek süneklik

## Slide 78: Kobe: Normal Katta Yumuşak Kat Oluşması

## Slide 79: Perde Duvarların Düşey Sürekliliği
Perde duvarlar yapının temelinden başlayıp en üst kata kadar sürekli olarak yapılmalıdır. Çeşitli nedenlerle zemin katında hiç yapılmaması ya da en üst kata kadar uzatılmayıp ara bir yerde kesilmesi deprem açısından çok sakıncalıdır.
Zemin katta betonarme perde duvar yapılmaması yanında zemin katta betonarme çerçeveler arasında tuğla dolgu duvar konulmayıp, dolgu duvarların bir üst kattan yapılması, ki bu zemin katın otopark dükkan vb olarak kullanılması amacı ile sık yapılan bir uygulamadır, bu tür taşıyıcı olmayan tuğla yığma duvarların yapı içindeki süreksizliği deprem açısından sakıncalı olmaktadır. Zemin katta perde duvarın süreksizliği tıpkı zemin katı esnek yapı davranışına yol açmaktadır

## Slide 80: Düşeyde Düzensizlikler: B3 Düzensizliği
Eleman kesitlerinde ani değişiklikler olması gerilme yığılmalarına ek olarak bu bölgelerde rijitlik ve dayanım azalmasına da yol açar.

## Slide 81: B3

## Slide 82: Yükseklik Boyunca
H
B
H/B<6
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 83: Yükseklik Boyunca

## Slide 84: Düzensizlikler devam...
k=12EI/L3

## Slide 85: Kısa kolon oluşumları

## Slide 86: Ders: Kısa kolon hasarları

## Slide 87: Ders: Kısa kolon hasarları

## Slide 88: Kısa Kolon

## Slide 89: Kısa kolon

## Slide 90: Kısa Kolon

## Slide 91: Ders: Kısa Kolon Hasarları

## Slide 92: TEMELLER
Üzerine gelebilecek tüm yükleri ve yükleme durumlarını emniyetle karşılayabilmeli
Gerektiği kadar olmalı (her açıdan) (kaya zemin radye temel ?)
Deformasyonlara karşı gereken toleransları sağlamalı
Yumuşak zemin
Sıkı zemin

## Slide 93: Büyük Depremlerde Hasar Türleri :
Zemin Göçmesi
Temel Göçmesi
Eğilme Momentleri Hasarı
Kayma (Kesme) Hasarı
Fay Hareketi Hasarı
Kemal Beyen
Yapı Dinamiği

## Slide 94: ÖRNEKLER
1000 ŞEY BİLMEKTENSE 1 ŞEYİ ANLAMAK DAHA İYİDİR.

## Slide 95: Çerçevelerde süreklilik mutlaka sağlanmalı!..
Dolayli mesnetleme durumunda
kirislere yük aktarılmasi...
Lack Of Frame Continuty & Redundancy

## Slide 96: Planda Taşıyıcı Sistem
g) Düşük burulma rijitliği
Yüksek burulma rijitliği

## Slide 97: Kolonları tek doğrultuda bağlayan kirişler, kolondan çıkan, içeriye doğru devamı olmayan konsollar da çözümü akılcı olmayan sorunlar meydana getirirler. Maalesef ülkemizde çok yaygın yapılan hataların başında bu tür düzenlemeler gelmektedir.
Hatalı kirişlemeye örnekler

## Slide 98: Uygun Olmayan Taşıyıcı Sistem Örnekleri

## Slide 101: Uygun Olmayan Taşıyıcı Sistem Örnekleri (Kalıp Planı)

## Slide 102: Uygun Olmayan Taşıyıcı Sistem Örnekleri (Kalıp Planı)

## Slide 103: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Yıkılan Bir Binanın Kalıp Planı

## Slide 104: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Yıkılan Binanın Temel Kalıp Planı

## Slide 105: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Yıkılan Binadan Bir Görünüş

## Slide 106: 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Yıkılan Binadan Bir Görünüş

## Slide 107: The happiest marriage: Beton+donatı

## Slide 113
TÜNEL KALIP

## Slide 114
TÜNEL KALIP

## Slide 115
TÜNEL KALIP

## Slide 116: ÖZETLE
Mimarlar ve mühendisler, depremin yapıya ne şekilde etki ettiğini ve ne şekilde zarar verdiğini çok iyi anlamalıdırlar.
Binalardaki deprem hasarlarının bir çoğu deprem kuvvetlerine karşı uygun olmayan yapı taşıyıcı sistemi seçiminden kaynaklanmaktadır. Tasarımın ilk aşamasında mimar tarafından belirlenen yapısal sistemin kesinlikle depreme karşı uygun davranış göstermesi gerekmektedir.
Betonarme perde duvarların kullanılması, strüktürel sistemin seçiminde ve betonarme elemanların detaylandırılması sırasında ortaya çıkabilecek olan, olası hataların giderilmesi için en kolay ve uygun yoldur. Ancak perde sayısı çok olmalı ve tüm kalıp planı üzerinde uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

## Slide 118
TEŞEKKÜRLER
http://www.kutanis1.sakarya.edu.tr/
http://www.108m303.sakarya.edu.tr/